## Slide 1
Роботизированная система сортировки корреспонденции на почте
Цель: проектирование манипулятора для формирования ориентированной стопки писем, внедряемого на автономный сортировочный центр (АСЦ) компании «Почта России».
Задачи:
Разработка алгоритма работы системы для сортировки
Разработка структуры системы управления РТК
Определение параметров манипулятора
Энергетический и регулировочный расчеты приводов манипулятора
Моделирование работы РТК
Проектирование конструкции манипулятора
Студент Хан Д.З.
Руководитель Котов Е.А

## Slide 2: Описание работы АСЦ «Почта России»

## Slide 3: Примеры дельта-манипуляторов для задач сортировки
Робот ABB IRB 360
Omron CR_UGD4
Характеристики | Omron CR_UGD4 | ABB IRB 360
Вращательная степень подвижности схвата | + | +
Точность позиционирования | 0.5 мм | 1 мм
Диаметр рабочей области | 1100 мм | 1130 мм
Количество рабочих циклов в минуту | 120 | 150

## Slide 4: Схема предлагаемого решения

## Slide 5: Основные требования
Рабочая зона манипулятора должна представлять собой комбинацию цилиндра и усеченного конуса, размеры которого:
  Диаметр цилиндра рабочей зоны ;
  Высота цилиндра рабочей зоны ;
  Диаметр нижней окружности конуса рабочей зоны ;
  Высота усеченного конуса рабочей зоны ;
  Координата дна цилиндра рабочей зоны в системе координат, связанной с неподвижным основанием робота ;
Вычисленные значения максимальной скорости и ускорения рабочего органа равны:
Ошибка позиционирования манипулятора не более 5 мм

## Slide 6: Алгоритм работы системы

## Slide 7: Cтруктура системы управления РТК для сортировки

## Slide 8: Определение параметров манипулятора Решение прямой задачи кинематики
Расчетная схема для решения ПЗК
Уравнения для нахождения координат точки V:
Где
Определение координат точки V
Вспомогательные системы координат

## Slide 9: Определение параметров манипулятора Обратная задача кинематики
Уравнение для определения значения обобщенных координат:
Уравнения координат точки L
Где
Для двух других степеней подвижности вводятся повернутые системы координат, относительно которых координаты точки V равны:
Вспомогательные повернутые системы координат

## Slide 10: Определение параметров манипулятора Ограничения, накладываемы на перемещения звеньев
Самопересечение звеньев
Оценка самопересечения
Ограничения трехподвижного шарнира
Определение угла давления

## Slide 11: Определение параметров манипулятора Метрический синтез звеньев на основе требуемой рабочей области
Размеры механизма, полученные в результате метрического синтеза:
  Длина стороны треугольника неподвижной платформы ;
  Длина стороны треугольника нижней платформы
  Длина рычагов ;
  Длина штанги ;
  Вынос основания .

## Slide 12: Определение максимальной скорости вращения и момента привода
Для определения максимальной угловой скорости привода необходимо решить ОЗК по скорости. Это решение имеет вид:
,
Наибольшее значение угловой скорости рассчитывается по формуле:
Необходимые крутящие моменты, приложенные к плечам манипулятора:
Приведенная масса механизма
Общий случай приведения массы звена к точке А
Уравнение связи манипулятора
Сила, заменяющая инерционные нагрузки всех звеньев
Максимальное значение вращающего момента

## Slide 13: Энергетический расчет привода манипулятора
1.Необходимые условия расчета
2. Расчет мощности двигателя
Подобран двигатель Maxon EC-I 52 мощностью 250 Вт и планетарный редуктор Maxon GP 52 C с передаточным отношением

## Slide 14
Бесколлекторный двигатель постоянного тока EC-I 52 на 250 Вт серии 272762
Планетарный редуктор GP 52 C ∅52 мм, серии 203119 с передаточным отношением 91
Инкрементный энкодер 16 EASY серии 110514
Программируемый контроллер EPOS2 P 24/5
Тормоз AB 42 S
Выбор основных компонент привода манипулятора
15

## Slide 15: Энергетический расчет привода поворота ЗУ
Определение момента инерции нагрузки:
Закон изменения скорости привода поворота ЗУ
Максимальный крутящий момент привода ЗУ:
Расчет мощности двигателя
Подобран двигатель Maxon DC-max 22S мощностью 5 Вт;
Редуктор GPX 22 A с передаточным отношением
Инкрементный энкодер ENX 10 EASY;
Программируемый контроллер ESCON Module 24/2.

## Slide 16: Регулировочный расчет привода поворота ЗУ
Структурная схема контура положения в позиционном режиме управления
Переходные процессы
a
б
Реакция на трапециевидный сигнал: а – график скорости
вала редуктора, б – значение протекающего тока
Реакция на ступенчатое воздействие
Время переходного процесса – 0.094 с
Величина перерегулирования – 0%
Прт

## Slide 17: Анализ устойчивости привода поворота ЗУ
ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутого контура положения
Запас устойчивости по амплитуде: 18.9 дБ
Запас устойчивости по фазе: 86.8 градусов
Частота среза: 67.1 рад/с

## Slide 18: Регулировочный расчет привода манипулятора
Структурная схема контура положения в позиционном режиме управления
Переходные процессы
a
б
Реакция на трапециевидный сигнал: а – график скорости
вала редуктора, б – значение протекающего тока
Реакция на ступенчатое воздействие
Время переходного процесса – 0.076 с
Величина перерегулирования – 0%
Прт

## Slide 19: Анализ устойчивости привода манипулятора
ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутой системы
Запас устойчивости по амплитуде: 17.2 дБ
Запас устойчивости по фазе: 89.3 градусов
Частота среза: 68.4 рад/с

## Slide 20: Моделирование работы системы
Модель системы в Simulink
Блок Planning and Control
Блок Image Proccesor
Блок Delta Robot

## Slide 21: Результаты моделирования работы системы
Сравнение желаемых и реальных значений обобщенных координат манипулятора
Ошибка изменения угла поворота манипулятора
Графики изменения скорости вращения приводов
Максимальное значение ошибки позиционирования рабочего органа: 4.2 мм
Время выполнения одного цикла перемещения: 0.387 секунд

## Slide 22: Проектирование конструкции манипулятора

## Slide 23: Проектирование конструкции манипулятора

## Slide 24: Заключение
В рамках данной работы были решены следующие задачи:
Разработана структура системы управления РТК
Реализованы алгоритмы решения ОЗК и ПЗК по положению и скорости для дельта робота
Построена реальная рабочая зона манипулятора
Проведены энергетический и регулировочный расчеты приводов манипулятора
Разработаны модели звеньев манипулятора
Подобрано вакуумное захватное устройство
Проведено моделирование работы системы

## Slide 25: Моделирование работы системы